## Slide 1
HydroTwin: 16 Mart 2026 Geliştirme Raporu
IoT Altyapısı, pH Entegrasyonu ve %100 Başarılı XGBoost Dashboard Prototipi
IoT & Co-Simulation
XGBoost Başarısı: %100

## Slide 2
Aşama 1: İdeal (Baseline) Fiziksel Model ve İlk AI Testi
Gürültüsüz Veri Üretimi
Simulink'teki "White Noise" blokları kaldırılarak sistemin saf fiziksel tepkisi ölçüldü ve baseline veri seti oluşturuldu.
%99.98 Başarı Doğrulaması
Temiz veriyle XGBoost modeli eğitilerek projenin "taban çizgisi" başarısı kanıtlandı.
Kritik Tespit
Sadece Debi verisinin "gri su analizi" için yetersiz olduğu saptanarak Basınç ve pH metriklerinin eklenmesine karar verildi.
%99.98
Baseline Doğruluk Oranı
"Gürültüsüz ortamda sistemin fiziksel tutarlılığı AI tarafından tam doğrulukla öğrenildi."
Çoklu Sensör Kararı Alındı

## Slide 3
Aşama 2: Çoklu Sensör (IoT) ve Co-Simulation Altyapısı
Basınç Sensörü Entegrasyonu
Simulink fizik modeline paralel bağlı basınç sensörü eklenerek hidrolik veri seti genişletildi.
Sentetik pH Analizi
Python ile sızıntı anında "Gri Su" karışma senaryosu kodlanarak sentetik pH verisi üretildi.
Co-Simulation Yöntemi
Fiziksel simülasyon (Simulink) ve kimyasal veri üretimi (Python) eş zamanlı çalıştırılarak hibrit veri akışı sağlandı.
Debi (Flow Rate)
Basınç (Pressure)
pH (Su Kalitesi)
Hibrit Veri Seti
Co-Simulation Başarıyla Kuruldu

## Slide 4
Aşama 3: Çok Katmanlı AI Modelleri ve Akademik Bulgular
XGBoost (Nihai Model)
%100
Çoklu sensör (Debi, Basınç, pH) verisindeki karmaşık örüntüleri yakalayarak kusursuz sınıflandırma sağladı.
Isolation Forest
%54.63
Sızıntı süresinin toplam sürenin %50'sini kapsaması nedeniyle "nadir olay" teorik sınırlarına takıldı.
Akademik Bulgu Olarak Kaydedildi
"Hibrit veri setinin (Fiziksel + Sentetik) AI modelleri üzerindeki üstünlüğü ve model seçimi kriterleri kanıtlanmıştır."

## Slide 5
Aşama 4: Canlı İzleme Paneli ve Mühendislik Optimizasyonu
Streamlit Dashboard
Gerçek zamanlı sensör verilerini ve XGBoost kararlarını anlık gösteren "Zaman Makineli" web arayüzü kodlandı.
Performans Sorunu ve Çözüm
Devasa veri boyutu nedeniyle yaşanan donma sorunu, özel geliştirilen "Downsampling" algoritması ile aşıldı.
Veri Seyreltme Stratejisi
AI arka planda tüm veriyi işlerken, UI katmanında veriler görselleştirilmeden önce seyreltilerek akıcılık sağlandı.
Arayüz Teknolojisi
Streamlit
Veri İşleme Hızı
Gerçek Zamanlı
UI Performansı
Akıcı (Optimized)
Downsampling Algoritması Aktif